JAWABAN TUGAS PENDAHULUAN

Jelaskan cara penggunaan command dibawah ini beserta option yang digunakan dan artinya

- lspci

lscpi adalah sebuah utility untuk menampilkan informasi semua tentang PCI didalam system dan semua device yang terhubung kepadanya.

Penggunaan lspci ditambah dengan option sebagai berikut :

-v              Be verbose

-n              Show numeric ID's

-b              Bus-centric view (PCI addresses and IRQ's instead of those seen by the CPU)

-x              Show hex-dump of the standard portion of config space

-xxx            Show hex-dump of the whole config space (dangerous; root only)

-s [[<bus>]:][<slot>][.[<func>]]        Show only devices in selected slots

-d [<vendor>]:[<device>]        Show only selected devices

-t              Show bus tree

-X             Show in format suitable for use in XFree86Config

-m             Produce machine-readable output

-i <file>    Use specified ID database instead of /usr/share/misc/pci.ids

-M           	Enable `bus mapping' mode (dangerous; root only)

-P <dir>  	Use specified directory instead of /proc/bus/pci

-H <mode>     Use direct hardware access (<mode> = 1 or 2)

-F <file>      	Read configuration data from given file

-G              	Enable PCI access debugging

- mii-tool

mii-tool berguna  untuk melihat, memanipulasi status interface media-independent. Tool ini juga berguna untuk memeriksa status dari interface network / Media Independent Interface (MII). Kebanyakan adapter Ethernet menggunakan MII untuk autonegotiate link speed dan setting duplex

Option dari mii-tool adalah sebagai berikut :

usage: mii-tool [-VvRrwl] [-A media,... | -F media] [interface ...]

-V, --version           	display version information

-v, --verbose               	more verbose output

-R, --reset  	            reset MII to poweron state

-r, --restart               	restart autonegotiation

-w, --watch                 	monitor for link status changes

-l, --log                   	with -w, write events to syslog

-A, --advertise=media,...  advertise only specified media

-F, --force=media           	force specified media technology

media: 100baseT4, 100baseTx-FD, 100baseTx-HD, 10baseT-FD, 10baseT-HD,

(to advertise both HD and FD) 100baseTx, 10baseT

- arp

Secara internal ARP melakukan resolusi address dan ARP berhubungan langsung dengan Data Link Layer. ARP mengolah sebuah tabel yang berisi IP-address dan Ethernet Card. Dan tabel ini diisi setelah ARP melakukan request (broadcast) ke seluruh jaringan.

Option dari arp :

-a                       display (all) hosts in alternative (BSD) style

-s, --set                set a new ARP entry

-d, --delete             delete a specified entry

-v, --verbose            be verbose

-n, --numeric            don't resolve names

-i, --device             specify network interface (e.g. eth0)

-D, --use-device         read <hwaddr> from given device

-A, -p, --protocol       specify protocol family

-f, --file               read new entries from file or from /etc/ethers

- ifconfig

Tool  ini digunakan untuk mengkonfigurasikan network interface. Dulu digunakan pada saat boot untuk mensetting interface jika diperlukan setelah itu biasanya hanya digunakan ketika debugging atau ketika system membutuhkannya. Jika tidak ada argumen maka ifconfig akan menampilkan status pada interface yang aktif saat itu.

Option dari ifconfig :

ifconfig [-a] [-v] [-s] <interface> [[<AF>] <address>]

[add <address>[/<prefixlen>]]

[del <address>[/<prefixlen>]]

[[-]broadcast [<address>]]  [[-]pointopoint [<address>]]

[netmask <address>]  [dstaddr <address>]  [tunnel <address>]

[outfill <NN>] [keepalive <NN>]

[hw <HW> <address>]  [metric <NN>]  [mtu <NN>]

[[-]trailers]  [[-]arp]  [[-]allmulti]

[multicast]  [[-]promisc]

[mem_start <NN>]  [io_addr <NN>]  [irq <NN>]  [media <type>]

[txqueuelen <NN>]

[[-]dynamic]

[up|down] ...

- route

Tool ini digunakan untuk mengatur routing static untuk menjelaskan host atau network melalui interface setelah dikonfigurasi dengan ifconfig. Ketika add dan del digunakan, route memodifikasi table routing. Tanpa option, route akan menampilkan isi dari table routing pada saat itu

Penggunaan route sebagai berikut :

route [-CFvnee]

route  [-v]  [-A  family] add [-net|-host] target [netmask Nm] [gw Gw] [metric N] [mss M]

[window W] [irtt I] [reject] [mod] [dyn] [reinstate] [[dev] If]

route  [-v] [-A family] del [-net|-host] target [gw Gw] [netmask Nm]  [metric  N]

[[dev]  If]

route  [-V] [--version] [-h] [--help]

- ping

Ping menggunakan protocol ICMP mandatory ECHO_REQUEST datagram untuk mendapatkan ICMP ECHO_RESPONSE dari host atau gateway. Datagram ECHO_REQUEST mempunyai IP dan ICMP header.

Option dari ping sebagai berikut :

ping  [ -LRUbdfnqrvVaAB]  [ -c count]  [ -i interval]  [ -l preload]  [ -p pattern]  [ -s

packetsize]  [ -t ttl]  [ -w deadline]  [ -F flowlabel]  [ -I interface]  [ -M  hint]   [

-Q tos]  [ -S sndbuf]  [ -T timestamp option]  [ -W timeout]  [ hop ...]  destination

- traceroute

Tool yang digunakan untuk memerika jalur paket mencapai host dalam suatu jaringan. Internet adalah sangat besar dan komplek dimana banyak hardware terkoneksi bersama melalui sebuah gateway.

Option dalam traceroute :

traceroute [ -dFIlnrvx ] [ -f first_ttl ] [ -g gateway ]

[ -i iface ] [ -m max_ttl ] [ -p port ]

[ -q nqueries ] [ -s src_addr ] [ -t tos ]

[ -w waittime ] [ -z pausemsecs ]

host [ packetlen ]

Contoh dari traceroute

[yak 71]% traceroute nis.nsf.net.

traceroute to nis.nsf.net (35.1.1.48), 30 hops max, 38 byte packet

1  helios.ee.lbl.gov (128.3.112.1)  19 ms  19 ms  0 ms

2  lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1)  39 ms  39 ms  19 ms

3  lilac-dmc.Berkeley.EDU (128.32.216.1)  39 ms  39 ms  19 ms

4  ccngw-ner-cc.Berkeley.EDU (128.32.136.23)  39 ms  40 ms  39 ms

5  ccn-nerif22.Berkeley.EDU (128.32.168.22)  39 ms  39 ms  39 ms

6  128.32.197.4 (128.32.197.4)  40 ms  59 ms  59 ms

7  131.119.2.5 (131.119.2.5)  59 ms  59 ms  59 ms

8  129.140.70.13 (129.140.70.13)  99 ms  99 ms  80 ms

9  129.140.71.6 (129.140.71.6)  139 ms  239 ms  319 ms

10  129.140.81.7 (129.140.81.7)  220 ms  199 ms  199 ms

11  nic.merit.edu (35.1.1.48)  239 ms  239 ms  239 ms

- mtr

Tool yang digunakan untuk memeriksa/ mendiagnosa network. Mtr mengkombinasikan fungsi dari traceroute dan ping dalam sebuah tool tunggal dalam sebuah jaringan sederhana. Mtr mulai dengan menginvestigasi koneksi host-host dalam jaringan dengan cara mengirimkan paket dengan fungsi TTLs rendah.

Opsi dari mtr sebagai berikut :

mtr  [-hvrctglsni]  [--help]  [--version]  [--report]  [--report-cycles COUNT] [--curses]

[--split]  [--raw]  [--no-dns]  [--gtk]   [--address IP.ADD.RE.SS]   [--interval SECONDS]

[--psize BYTES | -p BYTES] HOSTNAME [PACKETSIZE]

- netstat

Tool ini dapat mencetak koneksi jaringan, routing table, statistic interface, koneksi masquerade dan anggota multicast.

Opsi dari netstat sebagai berikut :

netstat  [address_family_options]  [--tcp|-t]  [--udp|-u]   [--raw|-w]   [--listening|-l]

[--all|-a]  [--numeric|-n]  [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--sym-

bolic|-N] [--extend|-e[--extend|-e]] [--timers|-o] [--program|-p] [--verbose|-v]  [--con-

tinuous|-c]

netstat  {--route|-r}  [address_family_options] [--extend|-e[--extend|-e]] [--verbose|-v]

[--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--continuous|-c]

netstat {--interfaces|-i} [--all|-a]  [--extend|-e[--extend|-e]]  [--verbose|-v]  [--pro-

gram|-p] [--numeric|-n] [--numeric-hosts] [--numeric-ports] [--numeric-users] [--continu-

ous|-c]

netstat  {--groups|-g}  [--numeric|-n]  [--numeric-hosts]  [--numeric-ports]  [--numeric-

users] [--continuous|-c]

netstat  {--masquerade|-M}  [--extend|-e]  [--numeric|-n]  [--numeric-hosts]  [--numeric-

ports] [--numeric-users] [--continuous|-c]

Pertanyaan Network Tool Setalah Praktikum

- Jelaskan pengertian, fungsi, cara installasi dan berikan tampilan interface dari tool mrtg !

- Jelaskan pengertian, fungsi, cara installasi dan berikan tampilan interface dari tool ethereal !

- Jelaskan pengertian, fungsi, cara installasi dan berikan tampilan interface dari tool cacti !

- Sebutkan 2 tool lain yang digunakan untuk memonitor data dan traffic jaringan, berikan penjelasan tentang pengertian, fungsi, cara installasi dan tampilan interfacenya !

Jawaban Pertanyaan :

- Jelaskan pengertian, fungsi, cara installasi dan berikan tampilan interface dari tool mrtg !

MRTG (Multi Router Traffic Graph) , merupakan tool berbasiskan web yang digunakan untuk melihat status dari jaringan kita. MRTG tidak hanya untuk melihat trafik jaringan, tpai dapat juga digunakan untuk melihat trafik cpu load, memori load. Ada banyak tool seperti MRTG, seperti cacti, ntop, nagios, iptraff. Kali ini saya akan menulis tentang MRTG.

MRTG ini akan digunakan untuk melihat trafik dari server, komputer client dan komputer gateway. karena merupakan server monitoring, maka saya melakukan instalasi di tidak di tiap komputer tersabut, tapi cukup di satu server monitoring

Cara Installasi :

1. Pastikan snmp nya ada

[root@asterix rito]# rpm qa | grep snmp

netsnmplibs5.2.112

netsnmpdevel5.2.112

netsnmplibs5.2.1.2fc4.1

netsnmputils5.2.112

netsnmp5.2.112

2. Edit snmpd.conf nya, tambahkan baris ini, ini baris default versi rito :)

com2sec public default public

group public v1 public

group public v2c public

group public usm public

view all included .1

access public "" any noauth exact all none none

-----

3. Jalankan service snmp nya

[root@asterix rito]# /etc/rc.d/init.d/snmpd start

Starting snmpd: [ OK ]

[root@asterix rito]#

4. Sekarang untuk bagian mrtg nya

Jalankan perintah berikut: (sesuaikan dengan IP yang hendak di MRTG

cfgmaker global "WorkDir:/server/httpd/htdocs/gateway" --global "Options[_]: growright ,bits"

public@192.168.1.1 > /etc/mrtg/gateway.

Jika tidak ada masalah muncul seperti baris berikut :

[root@asterix rito]# cfgmaker global "WorkDir:/server/httpd/htdocs/gateway"-- global

- Jelaskan pengertian, fungsi, cara installasi dan berikan tampilan interface dari tool ethereal !

Ethereal adalah sebuah protocol untuk mengalisa network atau sebuah paket sniffer yang akan mencapture dan secara interaktif membrowse isi dari frame network. Tujuan utama dari project ini adalah untuk membuat sebuah paket commercial-quality untuk Unix dan merupakan pakaet yang paling banyak digunakan untuk menganalisa paket dari berbagai platform.

Ethereal digunakan oleh professional dibidang network diseluruh dunia utuk mengatasi troubleshooting, analisa, software dan protocol pengembangan dan pembelajaran. Tool ini memiliki semua standart yang diharapkan dalam suatu protocol analyzer dan beberapa fitur yang lain yang tidak terlihat oleh produk yang lain.

[root@phred src] tar xzvf libpcap-0.5.2.tar.gz

[root@phred src] cd libpcap-0.5

[root@phred libpcap-0.5] ./configure

[root@phred libpcap-0.5] make

[root@phred libpcap-0.5] make install

[root@phred libpcap-0.5] mkdir -p /usr/local/lib/net

[root@phred libpcap-0.5] make install-incl

[root@phred src] tar xzvf ethereal-0.8.14.tar.gz

[root@phred src] cd ethereal-0.8.14

[root@phred ethereal-0.8.14] ./configure

[root@phred ethereal-0.8.14] make

[root@phred ethereal-0.8.14] make install

- Jelaskan pengertian, fungsi, cara installasi dan berikan tampilan interface dari tool cacti !

Cacti adalah sebuah solusi untuk design network secara grafis untuk memanfaatkan kekuatan dari RRDtool sebagai data storage dan fungsi grafis. Cacti menyediakan beberapa template grafis yang bagus, multiple data acquisition methode dan fitur user management.

Persyaratan :

Yakinkan dulu bahwa paket dibawah ini telah terinstall sebelum melakukan percobaan kompilasi Cacti

- net-snmp-devel

- mysql

- mysql-devel

- openssl-devel

# tar xvzf cacti-cactid-0.8.6.tar.gz
# cd cactid-0.8.6
# ./configure
# make

- Sebutkan 2 tool lain yang digunakan untuk memonitor data dan traffic jaringan, berikan penjelasan tentang pengertian, fungsi, cara installasi dan tampilan interfacenya !

  - iptotal

Iptotal adalah tool untuk memonitor traffic IP. Tool ini mendengarkan sebuah network interface dalam mode non-promiscuous, mengukur penggunaan IP bandwith. Sesudah beberapa waktu (detik), maka rata-rata keluaran akan dicetak secara keseluruhan baik input maupun output. Tool ini dapat digunakan untuk mengukur penggunaan bandwith tanpa membutuhkan daemon SNMP.

  - niffit

Sniffit adalah salah satu program aplikasi yang digunakan untuk melakukan aktivitas sniffing. Sniffit bisa mendeteksi login, password, dan perintah-perintah yang kita ketikkan pada console jika kita melakukan aktivitas tertentu, misalkan telnet.